|  | ПРИЛОЖЕНИЕ к решению Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от «___ » ______ 2018 № ____ VI |
| --- | --- |

О готовности объектов жилищно-коммунального

хозяйства к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов

(по состоянию на 17.08.2018)

Повышение надежности систем коммунального теплоснабжения, своевременная и всесторонняя подготовка к осенне-зимнему периоду 
и проведение его во взаимодействии теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, топливо, водоснабжающих и других организаций являются важнейшими мерами в обеспечении бесперебойного теплоснабжения в городском округе «Город Йошкар-Ола».

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе 
в осенне-зимний период 2018-2019 годов – одно из основных направлений деятельности органов местного самоуправления.

Работа по обеспечению устойчивого безаварийного тепло-, водо-, электро-, газоснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей, процесс подготовки объектов является непрерывным.

Прошедший  осенне-зимний период 2017-2018 годов пройден благополучно.

Предприятия ЖКХ и энергетики работали в штатном режиме. Возникающие проблемы оперативно устранялись.

Согласно постановлению администрации городского округа                   «Город Йошкар-Ола» от 3 мая 2018 года № 484 «О завершении отопительного периода 2017-2018 годов» осенне-зимний период  
2017-2018 годов на территории городского округа «Город Йошкар-Ола» завершен с 04 мая 2018 года.

После завершения  осенне-зимнего периода 2017-2018 годов начата работа по подготовке объектов теплоснабжения к новому отопительному периоду 2018-2019 годов.

В целях обеспечения бесперебойной работы систем теплоснабжения, своевременной локализации аварий и недопущения длительного расстройства гидравлического и теплового режимов теплоснабжающим организациям постановлением администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» от 3 мая 2018 года № 485 «О подготовке объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы городского округа                 «Город Йошкар-Ола» к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов» утверждены:

- план график организационно-технических мероприятий 
по подготовке объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы городского округа «Город Йошкар-Ола» к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов;

- график проведения испытаний и ремонта тепловых сетей МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1», теплоснабжающих, теплосетевых организаций (по согласованию) на 2018 год.

Испытания тепловых сетей и профилактические работы, связанные 
с остановом котельной, проводились с 21 мая по 3 июня 2018 года.

Подача горячей воды возобновилась в установленные сроки, т.е.                        4 июня 2018 года.

Поврежденные участки тепловых сетей восстановлены в кратчайшие сроки.

Во исполнение Федерального закона от 27 июля  2010 года № 190-ФЗ                       «О теплоснабжении», Приказа Минэнерго Российской Федерации 
от 12 марта 2013 года № 105 «Об утверждении Правил оценки готовности 
к отопительному периоду» администрацией городского округа                          «Город Йошкар-Ола» принято постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 18 июня 2018 года № 716 «О проверке готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии» (в редакции постановление администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от 26.07.2018 № 849).

Данным постановлением утверждена программа проведения проверки готовности к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов, составы комиссий 
по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций 
и потребителей тепловой энергии.

Проверка готовности потребителей тепловой энергии проводится совместно с теплоснабжающими организациями.

Особое внимание уделяется подготовке к отопительному периоду социально-значимых категорий потребителей, многоквартирных домов.

В целях проведения проверки комиссиями рассматриваются документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, проводится осмотр объектов проверки.

Администрацией городского округа «Город Йошкар-Ола» совместно 
с теплоснабжающими организациями проводится осмотр тепловых узлов, включая промывку, опрессовку многоквартирных  домов.

Комиссия по проверке готовности проверяет также условие отсутствия задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоносителя. Информацию по задолженности представляют в комиссию ресурсоснабжающие организации.

Остается острой проблема задолженности населения за потребленные коммунальные услуги, в том числе за поставленные тепловую энергию 
и теплоноситель. В связи с этим образуются большие долги у управляющих организаций и товариществ собственников жилья перед теплоснабжающими организациями.

Неоднократно проводятся совещания, встречи по вопросу качественной подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду         2018-2019 годов с теплоснабжающими организациями, потребителями тепловой энергии.

По состоянию на 17 августа 2018 года потребителям тепловой энергии выдано 143 паспортов готовности к отопительному периоду 2018-2019 гг., 
из них:

- учреждениям образования, культуры, здравоохранения – 103;

- управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК – 5;

- прочим потребителям тепловой энергии – 35.

МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1».

Гидравлические испытания тепловых сетей проведены согласно утвержденному графику. Испытаний не выдержали 49 участков ТЭЦ-1. Поврежденные участки тепловых сетей были восстановлены в кратчайшие сроки. С 4 июня, согласно постановлению администрации города, потребителям была подана горячая вода (по готовности тепловых узлов).

На всех объектах тепло и электроснабжения проводится, согласно графикам, плановый ремонт тепловых и электрических сетей, оборудования, зданий и сооружений. Ведутся работы по выполнению плана капитального ремонта.

Выполнены следующие мероприятия:

техническое перевооружение отопительной котельной (далее - ОК) 
№ 9 «Савино»;

техническое перевооружение ОК № 13 «СП Каменная речка»;

перевод на централизованное теплоснабжение (строительство 
и реконструкция участка тепловой сети) от отопительной котельной № 37 «Заречная» потребителей ранее подключенных к ОК № 5 
«ул. Медицинская», с последующим выводом ОК № 5 из эксплуатации (ликвидацией);

перевод на централизованное теплоснабжение (строительство участка тепловой сети) от тепломагистрали М-4 ПАО «Т Плюс» потребителей ранее подключенных к ОК № 30 «3-й Микрорайон», с последующим выводом 
ОК № 30 из эксплуатации (ликвидацией);

перевод на централизованное теплоснабжение от ЦТП-2 ТЭЦ-1 сторонних потребителей (МКД) подключенных к котельной 
МП «Троллейбусный транспорт»;

реконструкция ПС 110/6 кВ «Городская»;

реконструкция РП-22;

реконструкция воздушных и кабельных линий электропередач;

строительство КТП, кабельных, воздушных линий электропередач 
и тепловых сетей для технологического присоединения потребителей.

Создан нормативный запас жидкого резервного топлива – мазута, 
в объеме 2 594 т. (план 2594 т./факт 2594 т.).

В целях обеспечения готовности Йошкар-Олинской ТЭЦ-2 
и Марийских тепловых сетей Филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс» к надежной работе в предстоящий отопительный период разработан и выполнен «План мероприятий по подготовке энергообъектов 
к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов».

Создан норматив запаса аварийного топлива Йошкар-Олинской ТЭЦ-2 в размере 8323 т. (план 6000 т./ факт 8323,3 т.)

Проведены гидравлические испытания магистральных и квартальных тепловых сетей после окончания отопительного сезона и после проведения ремонтных работ в период летнего останова.

Проведен текущий ремонт оборудования тепловых сетей 
и центральных тепловых пунктов.

На Йошкар-Олинской ТЭЦ-2 и в Марийских тепловых сетях выполнены мероприятия по подготовке персонала к работе в зимних условиях, а именно:

- укомплектованы рабочие места обученным и аттестованным персоналом;

- выполнены планы работ с персоналом по вопросам профессиональной подготовки;

- разработаны и проводятся противоаварийные тренировки 
по предотвращению аварийных ситуаций в условиях низких температур наружного воздуха;

Проведена работа по обеспечению персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментом 
и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией.

Котельная ОАО «Стройкерамика» подает тепловую энергию 
на нужды отопления и горячего водоснабжения в 13 многоквартирных домов в Заречной части города Йошкар-Олы.

В ходе подготовки к отопительному периоду 2018-2019 годов проведены следующие виды работ:

1. Техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования паровых котлов № 1, 3, водогрейного котла № 2.

2. Техническое обслуживание и текущий ремонт газового оборудования котельной;

3. Техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования химводоподготовки;

4. Техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования центрального теплового пункта;

5. Эксплуатационные испытания электроустановок котельной;

6. Техническое обслуживание и текущий ремонт электрооборудования котельной;

7. Техническое обслуживание и текущий ремонт водопровода.

8. Заключены договоры газоснабжения № 2080, электроснабжения № 7, водоснабжения и водоотведения № 63, на техническое обслуживание газового оборудования № 2080-1.

9. Запас резервного топлива составляет 92,3 тонны мазута (план 38 т./ факт 92,3 т.)

10. Создана аварийно - восстановительная бригада.

11. Персонал котельной укомплектован согласно штатному расписанию.

Котельная ОАО «Марбиофарм» подает тепловую энергию на нужды отопления и горячего водоснабжения в 9 многоквартирных домов.

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов проведен ремонт котлов и насосного оборудования систем отопления 
и горячего водоснабжения, частично произведена замена трубопроводов пара и воды. Системы отопления и горячего водоснабжения испытаны 
и опрессованны. Персонал котельной обучен и аттестован.

В четырех котельных ООО «Марикоммунэнерго», расположенных 
по адресам: ул. Мышино; ул. Кирпичная, 58; д. Шоя-Кузнецово, отапливающих жилищный фонд (5 МКД), выполнен ремонт котлов 
со вспомогательным оборудованием.

Подготовлены тепловые сети к осенне-зимнему периоду                  2018-2019 годов.

Создан нормативный запас топлива (уголь) 84,5 т. на источниках тепловой энергии (план 201 т./ факт 84,5 т.).

Эксплуатационные, диспетчерские и аварийные службы укомплектованы персоналом.

Проведена работа по обеспечению персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментом 
и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, схемами, первичными средствами пожаротушения.

В котельных МП «Троллейбусный транспорт» подается тепловая энергия на нужды отопления и горячего водоснабжения в 5 многоквартирных домах. Для подготовки котельных предприятия к отопительному сезону разработан план мероприятий, в соответствии с которым  проводилась подготовка котельных и теплосетей предприятия: ревизия и ремонт оборудования с частичной заменой арматуры, наружный и внутренний осмотр котлов с последующим освидетельствованием, ремонт обмуровок, осмотр и очистка газоходов с составлением актов, опрессовка всех котлов, ревизия и ремонт электрооборудования, госповерка приборов учета потребления газа, КИП и приборов автоматики, управления газовой аппаратуры.  Котельная № 2, работающая на нужды горячего водоснабжения прилегающего жилого сектора, с 28 мая по 08 июня была остановлена 
на проведение профилактических работ, и с 09 июня запущена в работу. Проведена подготовка бойлерной к работе в зиму: ремонт и ревизия насосов, промывка скоростных водоподогревателей, фильтров с последующей опрессовкой, осмотр и частичный ремонт наружной теплоизоляции емкости 36 м 3, обслуживание приборов безопасности и КИП.

Произведены: промывка и гидравлические испытания теплосетей зданий и сооружений.

Укомплектованность специалистами, ремонтным и обслуживающим персоналом – 100%.

В настоящее время ресурсоснабжающие организации: Филиал 
«Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс», МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1»,        ОАО «Стройкерамика», ОАО «Марбиофарм», МП «Троллейбусный транспорт», ООО «Марикоммунэнерго», ФГБУ «ЦЖКУ» по ЦВО МО РФ проходят проверку готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов.

В хозяйственном ведении МУП «Водоканал» находится 1252 пожарных гидрантов, 363 водоразборных колонок, 432,36 км водопроводных и 369,37 км  канализационных сетей.

На сетях водопровода устранено 84 аварии, произведен ремонт 24 задвижек. Заменено 701 пог.м. ветхих водопроводных сетей. Отремонтировано 122 канализационных колодца.

С целью бесперебойного водоснабжения и обеспечения качественной питьевой водой предприятий и жителей города на подземном и речном водозаборах были выполнены следующие работы:

проведена ревизия и текущий ремонт установки напорного дозирования гипохлорита натрия на насосной станции 2-го подъема Арбанского водозабора;

произведена ревизия и текущий ремонт технологического оборудования на подземном и речном водозаборах;

произведена очистка от снега зданий, территорий и подъездных путей 
на первом подъеме речного водозабора, ко всем скважинам и насосным станциям поселков;

выполнена проверка охранной сигнализации в павильонах артезианских скважин;

выполнена ревизия и текущий ремонт установок напорного дозирования гипохлорита натрия на скважинах № 3 и № 4 водозабора 
д. Савино;

произведена проверка средств связи на всех объектах подземного 
и речного водозабора;

произведен ремонт насоса-дозатора ДМХ в электролизерной 
на очистной станции водопровода;

проведена ревизия и осмотр запорной арматуры, дренажного оборудования артезианских скважин и насосных станций;

произведена очистка водопропускных труб на скважинах Арбанского водозабора;

производится уборка зон санитарной охраны скважин Арбанского водозабора.

Для обеспечения потребителей качественной питьевой водой 
на городских сетях водопровода:

завершены работы по строительству водопроводных сетей протяженностью 340,0 пог.м. от д. Данилово до д. Савино;

на постоянной основе проводятся работы по поддержанию пожарных гидрантов в рабочем состоянии. Еженедельно проводится обследование состояния указателей местоположения пожарных гидрантов и своевременно принимаются меры по их восстановлению;

проведена ревизия запорной арматуры: водоразборных колонок 
и пожарных гидрантов, задвижек в затопляемых зонах - по ул. Луговая, 
ул. Чапаева до ул. Некрасова, пос. Нолька на водоводе 300 мм в целях обеспечения стабильной работы объектов водопроводно - канализационного хозяйства в период прохождения весеннего паводка;

выполнены работы по промывке и хлорированию тупиковых водопроводных сетей общей протяженностью 44,25 км.: д. Якимово, 
д. Шоя-Кузнецово, д. Савино, д. Апшакбеляк, ул. Московская, ул. Какшан (участок сети), ул. Вишневая, ул. Красноармейская (участок сети), 
ул. Грибоедова, с. Семеновка;

проведено текущее обслуживание оборудования насосных станций подкачки по адресам: ул. Петрова, д. 1, ул. Суворова, д. 20, ул. Вознесенская, 
д. 76, ул. Первомайская, д. 182, ул. Советская, д. 177.

Для обеспечения бесперебойного канализирования города 
и безаварийной транспортировки стоков своевременно проводились работы на городских сетях канализации:

устранено 3 аварии и 730 засоров на сетях канализации, произведен ремонт 91 канализационных колодца;

проведена механическая очистка сетей канализации на 55 участках, общей протяженностью 120616,6 пог.м;

произведен профилактический ремонт запорной арматуры и насосного оборудования на 12 канализационно-насосных станциях;

выполнены работы по капитальному ремонту насосного оборудования 
на КНС- 5;

проведена ревизия запорной арматуры проведена герметизация 
и осмотр колодцев в местах возможного затопления в р-не улиц Серова, Красноармейская, Ленинского проспекта, проезда Какшан в целях обеспечения стабильной работы объектов водопроводно-канализационного хозяйства в период прохождения весеннего паводка;

проведена очистка, смазка и разгонка запорной арматуры в камерах дюкеров через реку Малая Кокшага в р-не улиц Серова, Красноармейская, 
Ленинского проспекта;

произведена ревизия всего технологического оборудования 
на канализационно-насосной станции №2 и №5.

Для обеспечения безаварийной работы и качественной очистки стоков 
на очистных сооружениях канализации:

выполнена очистка приемной камеры и приемного колодца сливной канализации;

произведен ремонт насосного оборудования на иловых станциях № 1,
№ 2, № 3;

выполнен текущий ремонт воздуходувок № 3, № 4, № 5, № 6, № 7;

выполнен текущий ремонт вентиляционной системы на очистных сооружениях канализации;

произведена очистка от мусора и песка решеток № 1, № 2 
с последующим проведением текущего ремонта;

выполнен текущий ремонт песколовки № 1, № 2, № 3;

выполнен текущий ремонт первичного отстойника № 3, № 5, № 6 
и вторичного отстойника № 2, № 5;

произведена прочистка, смазка шиберов обводной линии и шиберов 
на распределительных чашах первичных и вторичных отстойников;

проведена герметизация колодцев на территории очистных сооружениях канализации, подняты насосы на станции активного или 
на случай подтопления территории очистных сооружений канализации паводковыми водами и подготовлены плавательные средства в период прохождения весеннего паводка;

Также выполнены все необходимые мероприятия для обеспечения безаварийной работы и качественной очистки стоков на очистных сооружениях канализации.

МУП «Город» выполнены работы по ремонту проезжей части улиц, очистке и ремонту систем ливневой канализации и другие работы согласно графику.

Производственная база предприятия готова к отопительному периоду 2018-2019 годов.

К работе в зимних условиях подготовлено 50% имеющейся специализированной техники. Остальная техника будет переоборудована 
по окончанию летнего сезона содержания дорог.

Муниципальным предприятием сигнал «Сигнал» подготовлена производственная база, готов автотранспорт и спецтехника для эксплуатации в осенне-зимний период 2018-2019 годов.

На балансе предприятия находится 30 единиц автотранспорта 
и  спецтехники. Из них на механизированную уборку проездов к дворовым территориям задействовано 12 тракторов, 2 специализированные машины, 
2 самоходных машины и механизмов, 1 передвижная лаборатория, 
2 разметочные машины и 4 легковых машины. В грузовых перевозках задействовано 6 автомобилей марки ГАЗ- САЗ и КАМАЗ.

В рамках подготовки к отопительному периоду 2018-2019 годов выполнены ревизия запорной арматуры тепловых сетей, ремонт фланцевых соединений, контрольных приборов, крепежа; восстановлены поврежденные участки антикоррозионного покрытия и тепловой изоляция трубопроводов, проведены гидравлические испытания тепловых сетей.

Проверены вентиляционные системы, проведена теплоизоляция оконных и дверных проемов здания, боксов.

МП «Трест банно-прачечного и ритуального хозяйства» согласно утвержденным мероприятиям на подготовку к осенне-зимнему периоду 
2018-2019 годов проведены следующие работы:

- промывка систем отопления на банях № 2, № 3, № 4, № 5;

- ремонт тепловых сетей и тепловых узлов, опрессовка тепловых систем на банях № 2, № 3, № 4, № 5, производственной базе;

- текущий ремонт, работы по утеплению оконных и дверных проемов на всех объектах на всех объектах;

- сдача на проверку КИП: манометры на банях № 2, № 3, № 4, № 5;

- обследование дымовых и вентиляционных каналов на всех объектах;

- техническая диагностика газовых горелок на бане № 3;

- ремонт парильных отделений на банях № 2, № 3, № 4, № 5;

- реконструкция печей бани № 3.

МП «Лифтовое хозяйство» проведены мероприятия по подготовке 
к отопительному периоду 2018-2019 годов:

- проведен ремонт окон - произведено уплотнение оконных блоков;

- заключены договора с организациями, технически обслуживающими отопительные системы, и ресурсоснабжающими организациями.

- все лифты города оборудованы единой системой диспетчерского контроля;

- аварийная диспетчерская служба осуществляет контроль над работой лифтов города круглосуточно;

- для бесперебойной работы лифтов проводятся работы 
по техническому освидетельствованию и электроизмерительным работам;

- техническое обслуживание лифтов проводится согласно графикам 
в штатном режиме.

На обслуживании жилищно-экспуатационных управляющих компаний находится 1582 многоквартирных дома, общей площадью 4620,78 тыс. кв. м.

В соответствии с мероприятиями по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов выполнены:

-  промывка и опрессовка системы отопления и горячего водоснабжения проведена;

- ревизия запорной арматуры холодного и горячего водоснабжения проведена;

- ревизия запорной арматуры холодного водоснабжения проведена;

- заготовлено песка  425,2  куб. м. (план 453,2 куб.м/факт 425,2 куб.м)

Анализируя выполнение мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 
2018-2019 годов, необходимо сделать вывод, что объекты жилищно-коммунального хозяйства городского округа «Город Йошкар-Ола» к началу осенне-зимнего периода будут готовы в полном объеме.

Котельные, тепловые сети, объекты водоснабжения, водоотведения проходят подготовку к отопительному периоду 2018-2019 годов.

Теплоснабжающими организациями осуществляют подготовку необходимого количества запаса топлива.

Управляющими компаниями проводится подготовка тепловых узлов.

| И.о. руководителя управления городского хозяйства администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» | М.И.Кабиров |
| --- | --- |